CLEAR20型分离机（MMPX304）

主要技术参数

额定处理量：        1000-4000L/h

转鼓转速：           9512r/min

分离因素：           10360

除渣方式：           液压变量除渣

有限内径：           215mm

转鼓容积：           2.2L

渣腔容积：           0.5L

出料方式：           向心泵（输出压力0－0.2MPa）

电机功率：           2.2－4.0kW

外形尺寸：           1450mmX800mmX1500mm

整机重量：           375kg

操作原理

分离在转鼓中进行，物料从顶部经过进料管进入分离机转鼓内，物料在进入碟片区进行分离之前在分配器中加速。分配器的设计充分考虑物料的加速和流动状态，确保更高效的分离效果，固液分离在碟片组之间进行，较轻的液相通过碟片组流入中心腔，然后通过内置的向心泵泵出机外；固体在聚集在转鼓渣腔，可通过液压操作间歇性排出到机外进行收集。

产品结构特点

分离机设备由高强度不锈钢转鼓和其他安全用辅助设备的不锈钢滑道组成，操作效率高；

该机型可实现4000L/H的高流量和1000L/H的低流量；

改机型的供货除了分离主机外，供货还包含以下内容，：

☆ 自动进料阀（不在生产状态下阀门自动关闭）

☆ 出口处设有观测视镜

☆ 进出口可设取样阀

☆ 可配备各类测量计

☆ 出口处可设压力指示器

☆ 调节阀进行背压调节

☆ 可为操作水配备高位水箱或压力水箱

☆ 电磁阀按PLC时序自动供给操作水从而实现密封、排渣和冲洗功能

☆ 可调节频率驱动分离机电机，从而实现更好的分离性能

☆ 设有内置面板（带文本显示器）来操控分离机的不同功能，控制面板显示关于操作的信息，例如操作模式，下次排料的时间等，还显示警报信息。操作者界面简单易懂。